## Slide 1: CENTRUM SZKOLENIOWE COMARCH
Szkolenie: Podstawy programowania w języku Python - Szkolenie dla programistów
Trener: Marcin Albiniak

## Slide 2
Wstęp do programowania w języku Python
Język python
Typy danych w języku Python
Struktury danych – ich charakterystyka i metody
Instrukcje Sterujące
Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python
Pliki
Funkcje, Wybrane aspekty użycia funkcji

## Slide 3
Zasady tworzenia dokumentacji w języku Python
Zaawansowane zagadnienia dotyczące fukcji
Wstęp do tworzenie modułów
Wstęp do programowania obiektowego w języku Python
Wyjątki, obsługa błędów
Przetwarzanie danych XML w języku Python
Wstęp do programowania wielowątkowego
Co dalej?

## Slide 4: Historia języka:
Stworzony przez holendra Guido van Rossum w 1990 roku.
Nazwa pochodzi od serialu komediowego „Monty Python's Flying Circus”.
Początkowo jako remedium na problemy przy rozwoju systemu Ameba
Wzorowany na Modula-3 i ABC

## Slide 5: Kalendarium
1991
Powstanie wersji 0.9.0 języka Python
1994
Powstanie wersji 1,0 Pythona
2000
Powstajnie wersji 2.0 języka
2008
Powstanie wersji 3.0
2019
Van Rossum rezygnuje z tytułu BDFL (Benevolent Director for Life), powstaje 5 osobowa grupa zarządzająca językiem

## Slide 6: Co dalej?
Python 3.10
Python 4

## Slide 7: Idea języka:
„[…] Interpretowany, interaktywny, zorientowany obiektowo. Zawiera moduły, wyjątki, dynamiczne typowanie, typy danych wysokiego poziomu, klasy[…]”
Postawiono na łatwość i przejrzystość zapisu programów. Cechą charakterystyczną jest oddzielanie bloków programu przy pomocy wcięć w tekście programu.
Wbudowano implementację typów danych wysokiego poziomu tj. listy, słowniki, krotki itp.
Dystrybucja Pythona jest reklamowana jako „batteries included” – oprócz języka w standardowej dystrybucji otrzymujemy też bardzo bogatą bibliotekę dodatkowych modułów do obsługi np. protokołów sieciowych, XMLa, plików, interfejsów graficznych itp..

## Slide 8: Zastosowania języka Python

## Slide 9: Specyfikacja PEP
Specyfikacja PEP 8 (ang. Python Enhancement Proposal #8) to styl określający sposób formatowania kodu utworzonego w Pythonie.
Oczywiście można tworzyć kod Pythona w dowolny sposób, pod warunkiem że jego składnia jest prawidłowa.
Użycie spójnego stylu powoduje, że kod staje się przystępniejszy i łatwiejszy w odczycie.

## Slide 10: Znaki odstępu
W Pythonie znaki odstępu mają duże znaczenie dla składni. Dlatego też programiści Pythona są szczególnie wyczuleni na wpływ, jaki znaki odstępu mają na czytelność kodu. Stosuj się do następujących reguł dotyczących znaków odstępu:
We wcięciach stosuj spacje zamiast tabulatorów.
Każdy poziom wcięcia ważnego z punktu widzenia składni powinien składać się z czterech spacji.
Wiersz powinien mieć długość maksymalnie 79 znaków.
Jeżeli długie wyrażenie jest kontynuowane w kolejnych wierszach, wówczas należy je wciąć o cztery dodatkowe spacje względem standardowego poziomu wcięcia.
W pliku funkcje i klasy powinny być rozdzielane dwoma pustymi wierszami.
W klasie metody powinny być rozdzielone pustym wierszem.

## Slide 11
W słowniku nie należy umieszczać spacji między nazwą klucza i dwukropkiem. Należy umieścić jedną spację przed wartością klucza, o ile mieści się ona w tym samym wierszu.
Przed operatorem przypisania (=) i po nim należy umieszczać tylko i wyłącznie jedną spację.
W przypadku adnotacji typów nie można używać spacji między nazwą zmiennej i dwukropkiem oraz trzeba użyć jednej spacji przed informacjami o typie.
Konwencje nazw
Specyfikacja PEP 8 sugeruje użycie unikatowych stylów nadawania nazw w różnych częściach języka. Dzięki temu podczas odczytu kodu źródłowego można łatwo ustalić, do czego odnoszą się poszczególne nazwy. Stosuj się do następujących reguł dotyczących konwencji nazw:
Funkcje, zmienne i atrybuty powinny być zapisywane w formacie małe_litery_podkreślenie.

## Slide 12
Chronione atrybuty egzemplarza powinny być zapisywane w formacie _podkreślenie_nazwa.
Prywatne atrybuty egzemplarza powinny być zapisywane w formacie __podwójne_podkreślenie_nazwa.
Klasy i wyjątki powinny być zapisywane w formacie NazwaKlasyLubWyjątku.
stałe na poziomie modułu powinny być zapisywane WIELKIMI_LITERAMI.
Metody egzemplarza w klasie powinny używać self jako nazwy pierwszego parametru (który odwołuje się do obiektu).
Metody klasy w klasie powinny używać cls jako nazwy pierwszego parametru (który odwołuje się do klasy).

## Slide 13: Polecenia i wyrażenia
Według filozofii Pythona „powinien być jeden — i najlepiej tylko jeden — oczywisty sposób na wykonanie danego zadania”. Specyfikacja PEP 8 próbuje to skodyfikować w wytycznych dotyczących wyrażeń i poleceń.
Używaj negacji typu inline (if a is not b) zamiast negacji wyrażeń pozytywnych (if not a is b).
Nie sprawdzaj pod kątem pustych wartości kontenerów lub sekwencji (na przykład[] lub '') za pomocą operacji porównania z zerem wielkości danego elementu (if len(lista) == 0). Zamiast tego użyj if not lista i przyjmuj założenie, że puste wartości są uznawane za False.

## Slide 14
To samo dotyczy niepustych wartości kontenerów lub sekwencji (na przykład [1] lub 'witaj'). Polecenie if lista przyjmuje wartość True dla niepustych wartości.
Unikaj jednowierszowych poleceń if oraz pętli for i while, z wyjątkiem poleceń złożonych.
W celu zapewnienia większej czytelności wymienione polecenia powinny być umieszczane w wielu wierszach.
Jeżeli wyrażenie nie mieści się w jednym wierszu, ujmij je w nawiasy oraz dodaj znaki nowego wiersza i wcięcia, aby ułatwić jego odczyt.
Preferowane jest ujmowanie w nawiasy wyrażeń wielowierszowych zamiast stosowania znaku kontynuowania wiersza (\).

## Slide 15: Polecenia import
Specyfikacja PEP 8 sugeruje przestrzeganie pewnych reguł dotyczących sposobu stosowania
poleceń importujących moduły w kodzie:
Polecenia import (a także from x import y) zawsze umieszczaj na początku pliku.
Podczas importu modułów zawsze stosuj bezwzględne nazwy plików, a nie nazwy względne dla ścieżki dostępu dla bieżącego modułu. Na przykład w celu importu modułu foo z pakietu bar powinieneś użyć polecenia from bar import foo zamiast po prostu import foo.
Jeżeli koniecznie musisz użyć względnej ścieżki podczas importu, to zastosuj składnię from . import foo.
Polecenia importujące powinny się znajdować w sekcjach zachowujących następującą kolejność: moduły biblioteki standardowej, moduły firm trzecich, własne moduły. W poszczególnych sekcjach polecenia importujące należy umieścić w kolejności alfabetycznej.

## Slide 16: Typy danych
Numbers
String
List
Tuple
Dictionary
Python posiada pięć standardowych typów danych:

## Slide 17: Lista (list)
Lista to najbardziej elastyczny typem obiektu uporządkowanej struktury danych.
Elementy listy mogą reprezentować różne typy danych:
Liczby
Łańcuchy znaków
Wartości bool
Wielokrotnie zagnieżdżone listy.

## Slide 18: KROTKA(TUPLE)
Krotka to struktura danych która jest odzwierciedleniem matematycznej
n-ki, czyli uporządkowanego ciągu wartości.
Krotki przechowują stałe wartości o różnych typach danych – nie można zmodyfikować żadnego elementu.
Odczyt elementu wymaga podania jego indeksu liczbowego.

## Slide 19: Zbiór (set)
Zbiór jest kolekcją nieuporządkowaną, czyli nie gwarantuje zachowania żadnej kolejności elementów.
Zbiór gwarantuje brak duplikacji, czyli w zbiorze nigdy nie pojawią się dwa elementy o takiej samej wartości.
Frozenset - zbiór niemutowalny - nie można do niego dodawać
lub z niego usuwać elementów.

## Slide 20: Słownik (dictionary)
Słowniki są to struktury asocjacyjne - czyli pary (klucz, wartość) gdzie klucz opisuje nazwę pola wartości.
Klucz może być stringiem lub liczbą.
Słowniki są podobne do list, z tą różnicą że za identyfikację elementu odpowiada klucz a nie indeks położenia elementu w liście.

## Slide 21: Funkcja
Funkcja jest uporządkowanym, zdolnym do wielokrotnego użycia fragmentem kodu, odpowiadającym za wykonanie pojedynczej czynności.
Dzięki funkcjom można wykonywać tę samą czynność stosując inne wartości (parametry funkcji).

## Slide 22: Funkcja
def nazwa(a,b,c = 0):
return a+b+c
def info():
print("najładniejsze miasto: ", miasto3)
x = lambda a:a+10;
print(x(5))
print(x(11))
def zamki(id, *zamki):
print("największy zamek:",zamki[2])
print(id)
zamki(1,"Malbork","Ogrodzieniec","Janowiec")

## Slide 23: Instrukcje - instrukcja warunkowa
http_code = "418"
match http_code:
case "200":
print("OK")
do_something_good()
case "404":
print("Not Found")
do_something_bad()
case "418":
print("I'm a teapot")
make_coffee()
case _:
print("Code not found")
http_code = "418"
if http_code == „200":
print("OK")
do_something_good()
elif http_code == "404":
print("Not Found")
do_something_bad()
elif http_code == "418":
print("I'm a teapot")
make_coffee()
else:
print("Code not found")
Python 3.10
Python 3.x

## Slide 24: Programowanie obiektowe
Programowanie obiektowe – paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów – elementów łączących stan i zachowanie.
Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

## Slide 25: PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
Paradygmaty programowania obiektowego

## Slide 26: Paradygmaty programowania obiektowego
Abstrakcja: każdy obiekt w systemie służy jako model abstrakcyjnego "wykonawcy", który może wykonywać pracę, opisywać i zmieniać swój stan, oraz komunikować się z innymi obiektami w systemie, bez ujawniania, w jaki sposób zaimplementowano dane cechy.
Hermetyzacja(separacja): oddzielenie „co” od „jak”. Enkapsulacja zapewnia, że obiekt nie może zmieniać stanu innych obiektów w nieokreślony sposób. Każdy typ obiektu dostarcza interfejsu, który określa sposób współpracy z innymi obiektami. Jedynie za pomocą określonych metod mamy możliwość zmienić stan obiektu, bezpośredni dostęp do zmiennych jest zabroniony.

## Slide 27: Paradygmaty programowania obiektowego
Dziedziczenie(kompozycja): umożliwia stworzenie hierarchii obiektów w programie. Polega na przejęciu właściwości i funkcjonalności obiektów innej klasy i ewentualnej modyfikacji tych właściwości i funkcjonalności w taki sposób, by były one bardziej wyspecjalizowane
Polimorfizm(wielopostaciowość): referencje i wskaźniki obiektów mogą dotyczyć obiektów różnego typu, a wywołanie metody dla referencji spowoduje zachowanie odpowiednie dla pełnego typu obiektu wywoływanego. Zazwyczaj można wyróżnić dwa rodzaje polimorfizmu: dynamiczne- wykonywane podczas działania programu, a także statyczne- na etapie kompilacji

## Slide 28: Tworzenie klas
class KlasaPierwsza:
def __init__(self, a, b):
self.a=a
self.b=b
def print_ab(self):
print("a = {}, b = {}".format(self.a, self.b))

## Slide 29: dziedziczenie
class KlasaDruga(KlasaPierwsza):
def __init__(self, a, b, c):
super().__init__(a, b)
self.c = c
def print_abc(self):
print("a = {}, b = {}, c = {}".format(self.a, self.b, self.c))
def policz_sume(self):
print("suma a+b+c wynosi {}".format(self.a + self.b + self.c))

## Slide 30: wielodziedziczenie
class KlasaTrzecia(KlasaDruga,Ekstra):
def __init__(self, a, b, c, g, d):
KlasaDruga.__init__(self,a, b, c)
Ekstra.__init__(self, g)
self.d = d
def print_abcd(self):
print("a = {}, b = {}, c = {}, d = {} , ekstra wartość g = {}".
format(self.a, self.b, self.c, self.d, self.g))
def policz_sume(self):
print("suma a+b+c+d+g wynosi {}".
format(self.a + self.b + self.c + self.d + self.g))

## Slide 31: Klasa abstrakcyjna
from abc import ABC, abstractmethod
class Pojazd(ABC):
@abstractmethod
def pokaz_naped(self):
pass
@abstractmethod
def predkosc_max(self):
pass
class Rower(Pojazd):
def pokaz_naped(self):
return "korba"
def predkosc_max(self):
return 60

## Slide 32: Obsługa błędu - wyjatki
def dziel(x,y):
try:
wynik = x/y
except ZeroDivisionError:
print("dzielenie przez 0!")
except NameError:
print("brak rozwiązania")
else:
print("wynik dzielenia: {}".format(wynik))
finally:
print("jeśli chcesz dzielić nadal, podaj kolejne wartości.")
try:
dziel(1,1)
except:
print("nieoczekiwany błąd!")

## Slide 33: Dostęp do plików i OS
f = open("message.txt","a")
f.write("to jest ważna informacja \n")
f.close()
f = open("message.txt","r")
print(f.read())
f.close()
if os.path.exists("message.txt"):
os.remove("message.txt")
print("Plik został usunięty")
else:
print("Plik nie istnieje")

## Slide 34
Powody stworzenia języka xml: [złe cechy języka HTML]
Dokument nie zawierający typowych składników (nagłówków, akapitów, list tabel itp.). [Trochę zmieniło się to w HYML5]. HTML-owi brakuje na przykład elementów potrzebnych do oznaczenia notacji muzycznej lub równań matematycznych.
Baza danych np. katalog książek. Strony HTML możesz używać do przechowywania i wyświetlania informacji ze statycznej bazy danych (na przykład z listy z opisami książek). Jeśli jednak chciałbyś posortować, przefiltrować, odnaleźć lub opracować informacje inaczej, to każda informacja musiałaby zostać oznaczona.
Dokument, który chcesz uporządkować w hierarchiczną strukturę danych drzewa – powiedzmy, że piszemy książkę – chcemy pooznaczać jej strukturę: rozdziały, podrozdziały. HTML nie daje takich możliwości – nie wprowadza fizycznej struktury.

## Slide 35
Budowa dokumentu XML
Deklaracje - to znajdujące się w pliku danych informacje identyfikujące sam plik i inne powiązane z nim pliki.
Element główny - tag zawierający wszystkie inne tagi i dane w każdym pojedynczym rekordzie.
Atrybut - zawierają informacje o tagach i znajdujących się w nich danych. Typy informacji w atrybutach są zdefiniowane przez system XML dla każdego rodzaju tagu.
Tagi i dane – podstawowy składni pliku XML

## Slide 36
Podstawowymi składnikami dokumentu XML są:
elementy,
atrybuty, które są umieszczane w elementach, jako dodatkowe informacje.
Elementy mogą być przy tym:
nie puste — posiadające treść,
puste — bez treści.
Oprócz tego w dokumencie XML mona umieszczać:
deklaracje,
instrukcje przetwarzania,
jednostki.

## Slide 37
Dokument XML

## Slide 38
Składowe elementu

## Slide 39
Atrybut w elemencie

## Slide 40
Element pusty

## Slide 41
Hierarchia elementów w dokumencie XML

## Slide 42
Przetwarzanie dokumentów XML
Dokumenty XML mogą być czytane przez użytkowników w zwykłych edytorach tekstowych,
jednak najczęściej są one przetwarzane przez programy, zwane parserami.
Programy te powinny w pierwszej kolejności sprawdzić poprawność składniowa dokumentu,
tzn. stwierdzić czy jest on dobrze uformowany

## Slide 43: Moduły pythona dla obsługi xml
xml.etree.ElementTree: the ElementTree API, prosty i lekki procesor XML
xml.dom: definicja DOM API
xml.dom.minidom: minimalna implementacja DOM
xml.dom.pulldom: wsparcie dla budowy częściowego drzewa DOM
xml.sax: podstawowe klasy i funkcje SAX2
xml.parsers.expat: parser Expat